### Fragen zum technischen und pädagogischen Support 
(Verantwortliche für den technischen und pädagogischen Support)

Die nachfolgenden Analysefragen ermöglichen eine Selbsteinschätzung der IST-Situation des Stands der Medien- und ICT-Supports an Ihrer Schule.

|  | stimmt genau ++ | stimmt eher + | stimmt eher nicht - | stimmt nicht -- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Schulbehörde hat ein Konzept zur ICT-Ausrüstung der Schule entwickelt. |  |  |  |  |
| An unserer Schule haben wir ein ICT-Konzept mit pädagogischen Zielsetzungen. |  |  |  |  |
| Der technische Support ist an unserer Schule organisiert und ein Pflichtenheft ist vorhanden. |  |  |  |  |
| Der pädagogische Support ist an unserer Schule organisiert und ein Pflichtenheft ist vorhanden. |  |  |  |  |
| Der pädagogische und technische Support ist an unserer Schule klar getrennt und wird von verschiedenen Personen ausgeführt. |  |  |  |  |
| Die Lehrpersonen unserer Schule können bei der ICT-Ausrüstung der Klassenzimmer mitbestimmen. |  |  |  |  |
| Unsere Schule erstellt ein langfristiges Budget und hat eine Planung zur Gesamtkostenübersicht (Anschaffungs-, Amortisations- und Betriebskosten). |  |  |  |  |
| Unsere Investitionen in die ICT-Infrastruktur (Anzahl Computer, Server, Netzwerk) stehen in ausgewogenem Verhältnis zur effektiven ICT-Nutzung im Unterricht. |  |  |  |  |
| Unser Gerätepark ist homogen, d.h. wir verfügen über wenige verschiedene Gerätetypen, mit demselben Betriebssystem (MAC ou PC). |  |  |  |  |
| An unserer Schule gibt es Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz unseres Netzwerks (Antivirenprogramm, Datenspeicherung, Verschlüsselung des WIFI-Netzes). |  |  |  |  |
| An unserer Schule gibt es eine Inhaltsfiltrierung. |  |  |  |  |
| Unser WIFI-Netz ist verschlüsselt und nur für pädagogische Zwecke bestimmt (die Schüler/innen können ihre persönlichen Geräte wie Smartphones oder Tablets nicht verbinden). |  |  |  |  |
| Wir haben an unserer Schule ein Kommunikationskonzept, das die Kommunikationswege und den Umgang mit E-Mail, der Website etc. regelt. |  |  |  |  |
| Die Lehrpersonen streben in der ICT-Nutzung im Unterricht eine breite Nutzungspalette an (Einzel- und Gruppenarbeit, im Unterricht integriert und im Informatikraum, in den einzelnen Fächern und in Projektarbeit). |  |  |  |  |

|  | stimmt genau ++ | stimmt eher + | stimmt eher nicht - | stimmt nicht -- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| An unserer Schule werden die Lehrpersonen bei Neuanschaffungen beraten und ausgebildet (technisch und pädagogisch). |  |  |  |  |
| Wir thematisieren in unseren ICT-Weiterbildungen auch Fragen zu Risiken und Gefahren im Internet (Datenschutz, Urheberrecht, Cybermobbing etc.). |  |  |  |  |
| An unserer Schule beteiligen sich die Schüler/innen an der Ausarbeitung einer Internet-Charta; diese Charta wird von den Eltern unterzeichnet. |  |  |  |  |